## Slide 1
电源管理参数初始化
上电
电源管理Loop
电源相关数据采集
是否充电电流校正？
充电器插拔事件监测
按键事件监测
Alarm事件监测
充电管理状态机
外设上下电状态机
Can上行数据
清除按键、插拔事件
执行充电电流校正？
yes
no

## Slide 2
充电器插入拔出检测
事件 | 条件
充电器拔出 | MOS关闭 && 充电口电压低于27V
 | MOS打开 && 充电电流低于0.5A
充电器插入 | MOS关闭 && 充电口电压高于27V， 同时充电口的电压不是一直在下降的

## Slide 3
Alarm检测
事件 | 条件
通讯线脱落 | 同时拔掉两个通讯线
电池过压 | 任一电池电压超过30V,或板端AD采样并联电压高于30V
充电器过压 | 充电器电压超过31V
充电过流 | 10A(GF 7S8P)
充电超时 | 
充电过温 | 任一电池超过45度
电量电压失配 | 
充电器欠压 | 
电池低电量 | 两个电池真实电量均低于5%

## Slide 4
未充电
正在充电
充电故障
电源管理参数初始化
完成初始化
充电器拔出
非低电量Alarm
非低电量安全Alarm
上电
充电管理Loop
进入充电前安全检查
充电器插入
充电器拔出 ||
故障被清除
任一电池电量<=95%
两个电池均电量>=100%
电量>93%
充电器拔出
打开MOS
关闭MOS
关闭MOS
关闭MOS
1、电池本身发生过流保护，但是固件不知道
2、电池IIC通讯线脱落，会跳转入故障状态，但是插回以后，会自动跳转入未充电状态

## Slide 5
电源管理参数初始化
上电
Work状态
插入充电器开机
长按按键 ||
发生电源管理Alarm事件
（非低电量Alarm）
关机
！（充电口电压
高于27V &&
MCU属于上电复位
）
充电器拔出
长按按键&&充电器未接入
|| 低电量Alarm
长按按键 ||
插入充电器
电源开关管理Loop
充电口电压
高于27V &&
MCU属于上电复位
默认打开所以外设电源
默认打开平板、雷达、speaker电源
默认关闭Speaker电源、灯条电源
默认不打开雷达电源，
头部平板电源、
Speaker使能
其他外设电源打开
插入充电器 &&
长按开关
默认关闭雷达/pad电源
默认关闭Speaker使能\pad\lidar电源
1、https://pudutech.yuque.com/bellabot/yuv1so/14419505 针对低功耗/软关机功能补充说明